|  |  |  | Начало формы Знаки пожарной безопасности Конец формы Код знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации по применению F01-01 Направляющая стрелка Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты F01-02 Направляющая стрелка под углом 45° Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты F02 Пожарный кран В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом F03 Пожарная лестница В местах нахождения пожарной лестницы F04 Огнетушитель В местах размещения огнетушителя F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты F07 Пожарный водоисточник В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин F08 Пожарный сухотрубный стояк В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка F09 Пожарный гидрант У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противо-дымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |
|  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |
|  |  |  | Начало формы Эвакуационные знаки Конец формы Код знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации по применению E01-01 Выход здесь (левосторонний) Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу< E01-02 Выход здесь (правосторонний) Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу E02-01 Направляющая стрелка Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения E02-02 Направляющая стрелка под углом 45° Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения E03 E04 Направление к эвакуационному выходу направо На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу E05 E06 Направление к эвакуационному выходу направо вверх На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости E07 E08 Направление к эвакуационному выходу направо вниз На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости E09 E10 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) Над дверями эвакуационных выходов E11 E12 Направление к эвакуационному выходу прямо Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку E13 E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу E15 E16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу E17 Для доступа вскрыть здесь На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. E18 E19 Открывать движением от себя На дверях помещений для указания направления открывания дверей E20 Для открывания сдвинуть На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей E21 Пункт (место) сбора На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации E22 Указатель выхода Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу E23 Указатель запасного выхода Над дверями запасного выхода |  |  |
|  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |
|  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |
|  |  |  | Начало формы Запрещающие знаки Конец формы Код знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации по применению P01 Запрещается курить Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре P03 Проход запрещен У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. P04 Запрещается тушить водой В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара P05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, не пригодной для питья и бытовых нужд P06 Доступ посторонним запрещен На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) P07 Запрещается движение средств напольного транспорта В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например погрузчики или напольные транспортеры) P08 Запрещается прикасаться. Опасно На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно P09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током P10 Не включать! На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах P11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах P13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) На дверях грузовых лифтов других подъемных механизмов P14 Запрещается вход (проход) с животными На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными P16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами P17 Запрещается разбрызгивать воду На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля P21 Запрещение (прочие опасности или опасные действия) Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью P27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена P30 Запрещается принимать пищу На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена P32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды P33 Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка) На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы P34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице» |  |  |
|  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |
|  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |
|  |  |  | Начало формы Предписывающие знаки Конец формы Код знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации по применению M01 Работать в защитных очках На рабочих местах и участках, г требуется защита органов зрения M02 Работать в защитной каске (шлеме) На рабочих местах и участках, г требуется защита головы M03 Работать в защитных наушниках На рабочих местах и участках повышенным уровнем шума M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания На рабочих местах и участках, г требуется защита органов дыхания M05 Работать в защитной обуви На рабочих местах и участках, г необходимо применять средства и дивидуальной защиты M06 Работать в защитных перчатках На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током M07 Работать в защитной одежде На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты M08 Работать в защитном щитке На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов M10 Проход здесь На территориях и участках, где разрешается проход M11 Общий предписывающий знак (прочие предписания) Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности M12 Переходить по надземному переходу На участках и территориях, где установлены надземные переходы M13 Отключить штепсельную вилку На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях M14 Отключить перед работой На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ M15 Курить здесь Используется для обозначения места курения на производственных объектах |  |  |
|  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |
|  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |
|  |  |  | Начало формы Знаки медицинского и санитарного назначения Конец формы Код знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации по применению EC01 Аптечка первой медицинской помощи На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи EC02 Средства выноса (эвакуации) пораженных На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных EC03 Пункт приема гигиенических процедур (душевые) На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п. EC04 Пункт обработки глаз На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз EC05 Медицинский кабинет На дверях медицинских кабинетов EC06 Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) В местах установки телефонов |  |  |
|  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |
|  |  | - гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |
|  |  |  | Начало формы Знаки по электробезопасности Конец формы Код знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации по применению В01 Не включать. Работа на линии Использовать в электроустановках (до 1000 В и выше), при ошибочном включении которых может быть подавно напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди. В02 Не открывать. Работают люди Использовать в электроустановках электростанций и подстанций, на вентилях и задвижках воздуховодов, воздухосборниках, на пневматических приводах выключателей и разъединителей. В03 Не включать. Работают люди Использовать в электроустановках (до 1000 В и выше), при ошибочном включении которых может быть подавно напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди. В04 Не закрывать. Работают люди В05 Стой. Напряжение Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, в зонах опасности поражения электрическим током. В06 Не влезай. Убьёт! Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, в зонах опасности поражения электрическим током. В07 Испытание. Опасно для жизни Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, в зонах опасности поражения электрическим током. В08 Наприжение380/220В Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, источниках электропитания. В09 Заземлено Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах в целях обозначения заземления. |  |  |
|  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |
|  |  | - гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |
|  |  |  | Начало формы Предупреждающие знаки Конец формы Код знака Цветографическое изображение Смысловое значение Место размещения (установки) и рекомендации по применению W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. W02 Взрывоопасно Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. W03 Опасно. Ядовитые вещества В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ W04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ W05 Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925 W06 Опасно. Возможно падение груза Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п. W07 Внимание. Автопогрузчик В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы W08 Опасность поражения электрическим током На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью W10 Опасно. Лазерное излучение На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение W11 Пожароопасно. Окислитель На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя W12 Внимание. Электромагнитное поле На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля W13 Внимание. Магнитное поле На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля W14 Осторожно. Малозаметное препятствие В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться W15 Осторожно. Возможность падения с высоты Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты W16 Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества) В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ W17 Осторожно. Холод На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах W18 Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ W19 Газовый баллон На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433 W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей W22 Осторожно. Режущие валы На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании W23 Внимание. Опасность зажима На дверцах турникетов и шлагбаумах W24 Осторожно. Возможно опрокидывание На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением W26 Осторожно. Горячая поверхность На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности W27 Осторожно. Возможно травмирование рук На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук W28 Осторожно. Скользко На территории и участках, где имеются скользкие места W29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах W30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд) |  |  |
|  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |
|  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |